## Slide 1: Nội dung môn học
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Tổng quan về hệ thống máy tính
Chương 3: Biểu diễn dữ liệu và số học
Chương 4: Đơn vị xử lý trung tâm
Chương 5: Bộ nhớ máy tính
Chương 6: Hệ thống vào ra
Tổng kết – ôn tập

## Slide 2: Nội dung
Các hệ thống số
Biểu diễn dữ liệu trong máy tính
Biểu diễn số nguyên
Thực hiện các phép toán số học với số nguyên
Biểu diễn số thực
Thực hiện các phép toán số học với số thực
Biểu diễn ký tự
Notes: -A=-1-a+1

## Slide 3: Các hệ thống số
Hệ thập phân (Decimal System)
  Con người sử dụng
Hệ nhị phân (Binary System)
  Máy tính sử dụng
Hệ thập lục phân (Hexadecimal System)
  Dùng để viết gọn số nhị phân
Hệ bát phân(Octal System)
  Dùng để viết gọn số nhị phân

## Slide 4: Các hệ thống số
Một số khái niệm cơ bản
  Cơ số (R- Radix)
    Là số lượng ký tự chữ số (ký số - digit) sử dụng để biểu diễn trong hệ thống số đếm
  Trọng số (weight)
    Đại lượng biểu diễn cho vị trí của một con số trong hệ thống số đếm
    Trọng số = cơ số vị trí
  Giá trị (value)
    Tính bằng tổng theo trọng số
    Value=  (ký số x trọng số)

## Slide 5: Hệ thập phân
Cơ số r=10
  10 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Dùng n chữ số thập phân có thể biểu diễn được 10n giá trị khác nhau:

## Slide 6: Hệ thập phân

## Slide 7: Hệ thập phân
400 + 0 + 7 + 0.6 + 0.02 + 0.005 = 407.625
4 | 0 | 7 | . | 6 | 2 | 5
102 | 101 | 100 | . | 10-1 | 10-2 | 10-3
4x102 | 0x101 | 7x100 | . | 6x10-1 | 2x10-2 | 5x10-3
400 | 0 | 7 | . | 0.6 | 0.02 | 0.005
Tính giá trị số thập phân
  Số thập phân D=dndn-1..d0.d-1d-2..d-m
  D=dnx10n+dn-1x10n-1+...d0x100+d-1x10-1+d-2*10-2+..d-mx10-m

## Slide 8: Hệ thập phân
4 | 0 | 7 | . | 6 | 2 | 5
  407 : 10 = 40 dư 7
  40 : 10 = 4 dư 0
  4 : 10 = 0 dư 4
Các chữ số thập phân: phần tp x 10 lấy phần nguyên
  0.625 x 10 = 6.25 nguyên 6
  0.25 x 10 = 2.5 nguyên 2
  0.5 x 10 = 5 nguyên 5
Các chữ số phần nguyên: phần nguyên chia 10 lấy dư

## Slide 9: Hệ nhị phân
Cơ số r=2
  2 chữ số nhị phân: 0 và 1
Chữ số nhị phân gọi là bit (binary digit)
  Bit là đơn vị thông tin nhỏ nhất
Dùng n bit có thể biểu diễn được 2n giá trị khác nhau:

## Slide 10: Hệ nhị phân

## Slide 11: Hệ nhị phân
1 | 0 | 1 | . | 0 | 1 | 1
4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 + 0.125 = 5.375
22 | 21 | 20 | . | 2-1 | 2-2 | 2-3
1x22 | 0x21 | 1x20 | . | 0x2-1 | 1x2-2 | 1x2-3
4 | 0 | 1 | . | 0 | 0.25 | 0.125
Tính giá trị số nhị phân
  Số thập phân B=bnbn-1..b0.b-1b-2..b-m
  B=bnx2n+bn-1x2n-1+...b0x20+b-1x2-1+b-2*2-2+..b-mx2-m

## Slide 12: Hệ thập lục phân
Cơ số r=16
  16 chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Dùng n bit có thể biểu diễn được 16n giá trị khác nhau:

## Slide 13: Hệ thập lục phân

## Slide 14: Hệ thập lục phân
Tính giá trị số thập lục phân quy đổi về thập phân
  Số thập lục phân H=hnhn-1..h0.h-1h-2..h-m
  H=hnx16n+hn-1x16n-1+...h0x160+h-1x16-1+h-2*16-2+..h-mx16-m
5 | A | 0 | . | 4 | D | 1
1280 + 160 + 0 + 0.25 + 0.0508 + 0.0002 = 1440.301
162 | 161 | 160 | . | 16-1 | 16-2 | 16-3
5x162 | 10x161 | 0x160 | . | 4x16-1 | 13x16-2 | 1x16-3
1280 | 160 | 0 | . | 0.25 | 0.0508 | 0.0002

## Slide 15: Chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số
Chuyển từ số thập phân sang số nhị phân
Từ số thập phân sang thập lục phân
Từ số nhị phân sang số thập phân
Từ số thập lục phân sang số nhị phân và ngược lại

## Slide 16: Chuyển từ số thập phân sang số nhị phân
8 . 625
8 : 2 = 4 dư 0 (LSB)
4 : 2 = 2 dư 0
2 : 2 = 1 dư 0
1 : 2 = 0 dư 1
0.625 x 2 = 1.25 Phần nguyên 1 (MSB)
0.25 x 2 = 0.5 Phần nguyên 0
0.5 x 2 = 1.0 Phần nguyên 1
1 0 0 0 .
. 1 0 1 B

## Slide 17: Chuyển từ số thập phân sang số Hex
1 4 8 0 . 4 2 9 6 8 7 5
1480 : 16 = 92 dư 8 (LSB)
92 : 16 = 5 dư 12
5 : 16 = 0 dư 5
0.4296875 x 16 = 6.875 Phần nguyên 6 (MSB)
0.875 x 16 = 14.0 Phần nguyên 14
5 C 8 .
6 E H

## Slide 18: Chuyển từ số thập lục phân sang nhị phân
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 . 0 1 1 0 1 0 1 0 B
D
5
B
3
.
6
A
2C9.E8 H
.
0 0 1 0
1 1 0 0
1 0 0 1
1 1 1 0
1 0 0 0

## Slide 19: Nội dung
Các hệ thống số
Biểu diễn dữ liệu trong máy tính
Biểu diễn số nguyên
Thực hiện các phép toán số học với số nguyên
Biểu diễn số thực
Thực hiện các phép toán số học với số thực
Biểu diễn ký tự

## Slide 20: Mã hóa dữ liệu
Thông tin và dữ liệu mà con người hiểu được tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, ví dụ như các số, các ký tự văn bản, âm thanh, hình ảnh...
Trong máy tính mọi thông tin và dữ liệu được biểu diễn bằng số nhị phân (chuỗi bit). Vì vậy, dữ liệu trước khi được lưu trữ trong máy tính đều được mã hóa thành mã nhị phân.
Việc mã hóa dữ liệu phụ thuộc vào phân loại của dữ liệu. Nhưng thông thường là gán một số lượng bit mẫu đến mỗi đối tượng. Do có nhiều loại dữ liệu nên cũng sẽ có nhiều chuẩn mã hóa.

## Slide 21: Mã hóa dữ liệu
Các loại dữ liệu
  Dữ liệu nhân tạo: do con người quy ước
    Dữ liệu số nguyên
    Dữ liệu số thực
    Dữ liệu ký tự
  Dữ liệu tự nhiên:
    Tồn tại khách quan với con người.
    Phổ biến là các tín hiệu vật lý như âm thanh, hình ảnh,…

## Slide 22: Các nguyên tắc mã hóa dữ liệu
Dữ liệu số nguyên: mã hoá theo một số chuẩn qui ước
Dữ liệu số thực: mã hoá bằng số dấu chấm động
Dữ liệu ký tự: mã hoá theo bộ mã ký tự
Dữ liệu tự nhiên:
  Các dữ liệu cần phải được số hóa trước khi đưa vào máy tính lưu trữ.
  Sơ đồ mã hóa và tái tạo tín hiệu vật lý

## Slide 23: Sơ đồ mã hóa và tái tạo tín hiệu
Ví dụ mã hóa cho 24 chữ cái

## Slide 24: Các phép toán trên số nhị phân
Phép cộng
  0 + 0 = 0
  0 + 1 = 1
  1 + 0 = 1
  1 + 1 = 0 nhớ 1
1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1
+
1
1
1
1
Phép trừ
  0 - 0 = 0
  0 - 1 = 1 mượn 1
  1 - 0 = 1
  1 - 1 = 0
1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1
-
-1
-1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1

## Slide 25: Các phép toán trên số nhị phân
Phép nhân
  0 x 0 = 0
  0 x 1 = 0
  1 x 0 = 0
  1 x 1 = 1
1 0 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1

## Slide 26: Các phép toán trên số nhị phân
Phép chia
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 1 1
1
0
1
1 0 1 1
1 1
0
0
1
1
1 0 1 1
1 0

## Slide 27: Nội dung
Các hệ thống số
Biểu diễn dữ liệu trong máy tính
Biểu diễn số nguyên
Thực hiện các phép toán số học với số nguyên
Biểu diễn số thực
Thực hiện các phép toán số học với số thực
Biểu diễn ký tự

## Slide 28: Số nguyên
Có hai loại số nguyên:
  Số nguyên không dấu (Unsigned Integer)
  Số nguyên có dấu (Signed Integer)
Biểu diễn số nguyên không dấu
  Dùng n bit biểu diễn số nguyên không dấu A:
  an-1an-2…..a2a1a0
  Giá trị của A được tính như sau:
  Dải biểu diễn của A: 0 -:- 2n - 1
    Số 8 bit có giá trị : 0 ÷ 255
    Số 16 bit có giá trị : 0 ÷ 65 535
    Số 32 bit có giá trị : 0 ÷ 4 294 967 295

## Slide 29: Số nguyên
Biểu diễn được các giá trị từ 0 đến 255
  0000 0000 = 0
  0000 0001 = 1
  0000 0010 = 2
  0000 0011 = 3
  …
  1111 1111 = 255
  Chú ý:
  1111 1111
  + 0000 0001
  1 0000 0000
  Vậy: 255 + 1 = 0?
   do tràn nhớ ra ngoài

## Slide 30: Số nguyên

## Slide 31: Số nguyên có dấu
Dạng tổng quát của số nguyên có dấu A:
an-1an-2…a2a1a0
Qui ước: chọn bit có trọng số cao nhất (MSB) làm bit dấu
  Với A là số dương: bit an-1 = 0, các bit còn lại biểu diễn độ lớn như số không dấu
  Với A là số âm: bit an-1 = 1
Giá trị của A được tính theo công thức sau:

## Slide 32: Số nguyên có dấu (tt)
Dải biểu diễn của A: -2n-1 -:- 2n-1 - 1
1 0 0 0 ... 0 0 0 0
1 0 0 0 ... 0 0 0 1
...
0 1 1 1 ... 1 1 1 1

## Slide 33: Số nguyên có dấu (tt)
Số nguyên dương
  Dạng tổng quát của số dương:
    0an-2…a2a1a0
  Giá trị của số dương:
  Dải biểu diễn của số dương: 0 -:- 2n-1 - 1

## Slide 34: Số nguyên có dấu (tt)
Số nguyên âm
  Bit an-1 = 1
  Dạng tổng quát của số âm:
    1an-2…a2a1a0
  Giá trị của số dương:
  Dải biểu diễn của số dương: -2n-1 -:- -1

## Slide 35: Số nguyên có dấu (tt)
Ví dụ: xác định giá trị các số nguyên có dấu 8 bit sau đây:
A = 0101 1110
B = 1101 0011
A = 26+ 24+ 23 + 22+ 21= 64 + 16 + 8 + 4 + 2 = 94
B = -27+ 26+ 24+ 21+20= -128 + 64 + 16 + 2 +1
= -45

## Slide 36: Số nguyên có dấu (tt)
Ví dụ: xác định giá trị các số nguyên có dấu 16 bit sau đây:
A = 0101 1110 0101 1110
B = 1101 0011 1101 0011

## Slide 37: Số nguyên có dấu (tt)
Số bù một và Số bù hai:
  Giả sử có một số nguyên (không dấu) nhị phân A được biểu diễn bởi n bit. Khi đó ta có:
  Số bù một của A = (2n-1) – A
  Số bù hai của A = 2n – A
  Số bù hai = Số bù một + 1
  Ví dụ:
    Xét n = 4 bit, A = 0110
    Số bù một của A = (24-1) - 0110 = 1001
    Số bù hai của A = 24 - 0110 = 1010
Có thể lấy bù một của một số bằng cách đảo bit

## Slide 38: Số nguyên có dấu (tt)
Số bù một và Số bù hai:
  Dùng n bit để biểu diễn số nguyên có dấu –A = Biểu diễn số bù 2 của A (sử dụng n bit)
  Ví dụ: Biểu diễn số nguyên có dấu sau đây bằng 8 bit: A = -70
  Biểu diễn 70 = 0 1 0 0 0 1 1 0
  Bù 1: 1 0 1 1 1 0 0 1
  +1
  Bù 2:1 0 1 1 1 0 1 0
  Vậy: A= 1011 1010

## Slide 39: Số nguyên có dấu (tt)
Ví dụ: biểu diễn số nguyên có dấu sau đây bằng 8 bit. Sử dụng số bù 1 và số bù 2
  A = -120
Ví dụ: biểu diễn số nguyên có dấu sau đây bằng 16 bit. Sử dụng số bù 1 và số bù 2
  A = -1170

## Slide 40: Số nguyên (tt)
Cộng trừ số nguyên không dấu:
  Tiến hành cộng lần lượt từng bit từ phải qua trái.
  Khi cộng hai số nguyên không dấu n bits ta thu được một số nguyên không dấu cũng n bits.
  Nếu tổng của hai số đó lớn hơn 2n-1 thì khi đó sẽ tràn số và kết quả sẽ là sai.

## Slide 41: Số nguyên (tt)
Dùng 8 bit để biểu diễn số nguyên không dấu.
Trường hợp không xảy ra tràn số (carry-out):
  X = 1001 0110 = 150
  Y = 0001 0011 = 19
  S = 1010 1001 = 169
  Cout = 0
Trường hợp có xảy ra tràn số (carry-out):
  X = 1100 0101 = 197
  Y = 0100 0110 = 70
  S = 0000 1011 ≠ 267
  Cout = 1

## Slide 42: Số nguyên (tt)
Cộng hai số khác dấu: kết quả luôn đúng
Cộng hai số cùng dấu:
  Nếu tổng nhận được cùng dấu với 2 số hạng thì kết quả là đúng.
  Nếu tổng nhận được khác dấu với 2 số hạng thì đã xảy ra hiện tượng tràn số học và kết quả nhận được là sai
Tràn số học xảy ra khi tổng thực sự của hai số nằm ngoài dải biểu diễn của số nguyên có dấu n bit: -2n-1 -:- 2n-1-1

## Slide 43: Số nguyên (tt)
X = 01001000 = 72
Y = 00110101 = 53
S = 01111101 = 125
Ví dụ về không tràn số
X = 01011101 = 93
Y = 11001000 = -56
S = 00100101 = 37
Cout = 1 bỏ qua
X = 01001101 = 77
Y = 10011101 = -99
S = 11101010 = -22
X = 10110011 = -77
Y = 11011001 = -39
S = 10001100 = -116
Cout = 1 bỏ qua

## Slide 44: Số nguyên (tt)
Ví dụ tràn số
X = 10001100 = -116
Y = 11001000 = -56
S = 01010100 ≠ -172
Cout = 1
X = 01001101 = 77
Y = 00111011 = 59
S = 10001000 ≠ 136

## Slide 45: Số nguyên (tt)
Nhân số nguyên không dấu
Chia số nguyên không dấu

## Slide 46: Số nguyên (tt)
Các phép toán Logic với số nhị phân
A | B | AND | OR | XOR | NOT
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 47
Ví dụ:
X = 01001101
Y = 00111011
X and Y = 00001001
X = 01001101
Y = 00111011
X or Y = 01111111
X = 01001101
Y = 00111011
X xor Y = 01110110

## Slide 48: Nội dung
Các hệ thống số
Biểu diễn dữ liệu trong máy tính
Biểu diễn số nguyên
Thực hiện các phép toán số học với số nguyên
Biểu diễn số thực
Thực hiện các phép toán số học với số thực
Biểu diễn ký tự

## Slide 49: Số thực
Số chấm động (floating point) dùng để tính toán trên số thực.
  Một số thực X được biểu diễn theo kiểu số dấu chấm động như sau:
  X = ± m * B±e
    m là phần định trị (Mantissa),
    B là cơ số (base),
    e là phần mũ (Exponent).
m (mantissa) quyết định độ chính xác
B (base)
e (exponent) quyết định độ lớn/nhỏ

## Slide 50: Số thực
Ví dụ: với cơ số B = 10, giả sử 2 số thực R1 và R2 được lưu trữ theo phần định trị và số mũ như sau:
  M1 = -5 và E1 = +9
  M2 = 3 và E2 = -6
  Có nghĩa là R1 = M1 x 10E1 = -5 x 109
  = -5,000,000,000
  R2 = M2 x 10E2 = 3 x 10-6= 0.000003

## Slide 51: Số thực
Một giá trị có thể biểu diễn dưới nhiều dạng
  Khó xử lý
  Cần chuẩn hóa

## Slide 52: Số thực
Chuẩn IEEE 754/85
  Là chuẩn mã hóa số dấu chấm động
  Cơ số R = 2
  Có các dạng cơ bản:
    Dạng có độ chính xác đơn, 32-bit
    Dạng có độ chính xác kép, 64-bit
    Dạng có độ chính xác kép mở rộng, 80-bit

## Slide 53: Số thực
Khuôn dạng mã hóa

## Slide 54: Số thực
S là bit dấu, S=0 đó là số dương, S=1 đó là số âm.
e là mã lệch (excess) của phần mũ E, tức là: E = e –b
Trong đó b là độ lệch (bias):
  Dạng 32-bit : b = 127, hay E = e - 127
  Dạng 64-bit : b = 1023, hay E = e - 1023
  Dạng 80-bit : b = 16383, hay E = e -16383

## Slide 55: Số thực
m là các bit phần lẻ của phần định trị M, phần định trị được ngầm định như sau: M = 1.m
Công thức xác định giá trị của số thực tương ứng là: X = (-1)Sx 1.m x 2e-b

## Slide 56: Số thực
Ví dụ 1:
  Có một số thực X có dạng biểu diễn nhị phân theo chuẩn IEEE 754 dạng 32 bit như sau:
  1100 0001 0101 0110 0000 0000 0000 0000
  Xác định giá trị thập phân của số thực đó.
Ta có:
  S = 1  X là số âm
  e = 1000 0010 = 130
  m = 10101100...00
  Vậy X = (-1)1x 1.10101100...00 x 2130-127
  = -1.101011 x 23= -1101.011 = -13.375

## Slide 57: Số thực
Ví dụ 2:
  Xác định giá trị thập phân của số thực X có dạng biểu diễn theo chuẩn IEEE 754 dạng 32 bit như sau:
  0011 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000
Ta có:
  S = 0  X là số dương
  e = 0111 1111= 127
  m = 000000...00
  Vậy X = (-1)0x 1.0000...00 x 2127-127
  = 1.0 x 20= 1

## Slide 58: Số thực
Ví dụ 3:
  Biểu diễn số thực X = 9.6875 về dạng số dấu chấm động theo chuẩn IEEE 754 dạng 32 bit
Ta có:
  X = 9.6875(10)= 1001.1011(2)= 1.0011011 x 23
  S = 0 vì đây là số dương
  E = e –127 nên e = 127 + 3 = 130(10)= 1000 0010(2)
  m = 001101100...00 (23 bit)
  Vậy: X = 0100 0001 0001 1011 0000 0000 0000 0000

## Slide 59: Số thực
Ví dụ 4:
  Biểu diễn số thực X = 21. 875 về dạng số dấu chấm động theo chuẩn IEEE 754 dạng 32 bit
Ta có:
  X = 21.875(10)= 10101.111(2)= 1.0101111 x 24
  S = 0 vì đây là số dương
  E = e –127 nên e = 127 + 4 = 131(10)= 1000 0011(2)
  m = 010111100...00 (23 bit)
  Vậy: X = 0100 0001 1010 1111 0000 0000 0000 0000

## Slide 60: Số thực
Trục số biểu diễn

## Slide 61: Số thực
Lưu ý:
  Nếu tất cả các bit của e đều bằng 0, các bit của m đều bằng 0, thì X = 0
  Nếu tất cả các bit của e đều bằng 1, các bit của m đều bằng 0, thì X =±∞
  Nếu tất cả các bit của e đều bằng 1, m có ít nhất một bit bằng 1, thì X không phải là số (not a number -NaN)

## Slide 62: Nội dung
Các hệ thống số
Biểu diễn dữ liệu trong máy tính
Biểu diễn số nguyên
Thực hiện các phép toán số học với số nguyên
Biểu diễn số thực
Thực hiện các phép toán số học với số thực
Biểu diễn ký tự

## Slide 63: Biểu diễn ký tự
Nguyên tắc chung:
  Các ký tự cũng cần được chuyển đổi thành chuỗi bit nhị phân gọi là mã ký tự.
  Số bit dùng cho mỗi ký tự theo các mã khác nhau là khác nhau.
Ví dụ :
  Bộ mã ASCII dùng 8 bit cho 1 ký tự.
  Bộ mã Unicode dùng 16 bit.

## Slide 64: Bộ mã ASCII
Do ANSI (American National Standard Institute) thiết kế
ASCII là bộ mã được dùng để trao đổi thông tin chuẩn của Mỹ. Lúc đầu chỉ dùng 7 bit (128 ký tự) sau đó mở rộng cho 8 bit và có thể biểu diễn 256 ký tự khác nhau trong máy tính
Bộ mã 8 bit mã hóa được cho 28 = 256 kí tự, có mã từ 0016 -:- FF16, bao gồm:
  128 kí tự chuẩn có mã từ 0016 -:- 7F16
  128 kí tự mở rộng có mã từ 8016 -:- FF16

## Slide 65: Bộ mã ASCII
95 kí tự hiển thị được:có mã từ 2016 -:- 7E16
  26 chữ cái hoa Latin 'A' -:- 'Z' có mã từ 4116 -:- 5A16
  26 chữ cái thƣờng Latin 'a' -:- 'z' có mã từ 6116 -:- 7A16
  10 chữ số thập phân '0' -:- '9' có mã từ 3016 -:- 3916
  Các dấu câu: . , ? ! : ; …
  Các dấu phép toán: + -* / …
  Một số kí tự thông dụng: #, $, &, @, ...
  Dấu cách (mã là 2016)
33 mã điều khiển: mã từ 0016 -:- 1F16 và 7F16 dùng để mã hóa cho các chức năng điều khiển

## Slide 66: Bộ mã Unicode
Do các hãng máy tính hàng đầu thiết kế
Bộ mã 16-bit
Bộ mã đa ngôn ngữ
Có hỗ trợ các ký tự tiếng Việt