## Slide 1: Nội dung môn học
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Tổng quan về hệ thống máy tính
Chương 3: Biểu diễn dữ liệu và số học
Chương 4: Đơn vị xử lý trung tâm
Chương 5: Bộ nhớ máy tính
Chương 6: Hệ thống vào ra
Tổng kết – ôn tập

## Slide 2: Nội dung
Tổng quan về hệ thống nhớ
Bộ nhớ bán dẫn
Bộ nhớ chính
Bộ nhớ cache
Bộ nhớ ngoài
Bộ nhớ ảo
Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân

## Slide 3: Tổng quan về hệ thống nhớ
Các đặc trưng của hệ thống nhớ:
  Vị trí (Location)
  Dung lượng (Capacity)
  Đơn vị truyền (Unit of Transfer)
  Phương pháp truy cập (Access Method)
  Hiệu suất (Performance)
  Kiểu vật lý (Physical Type)
  Các đặc điểm vật lý (Physical Characteristic)
  Tổ chức (Organization)

## Slide 4: Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Vị trí: Xác định bộ nhớ là “trong” hay “ngoài” đối với máy tính.
  Bộ nhớ trong:
    Bên trong CPU: Thanh ghi, Cache
    Bên ngoài CPU: Bộ nhớ chính
    Lưu các chương trình và dữ liệu đang thực thi bởi CPU.
  Bộ nhớ ngoài:
    Bộ nhớ thứ cấp lưu trữ thời gian dài (cả khi tắt máy tính) và dung lượng lớn.
    Các bộ điều khiển I/O có nhiệm vụ truyền nhận dữ liệu.
    Chương trình và dữ liệu lưu tại bộ nhớ thứ cấp khi CPU yêu cầu sử dụng, chúng phải được tải lên bộ nhớ chính.

## Slide 5: Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Vị trí:

## Slide 6: Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Dung lượng:
  Kích thước của một từ nhớ
    Bằng số bit dùng để biểu diễn số nguyên, và
    Bằng chiều dài một câu lệnh.
    Chiều dài: 8, 16, 32 bits.
  Số lượng từ
    Bộ nhớ trong: byte / word.
    Bộ nhớ ngoài: byte.

## Slide 7: Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Đơn vị truyền:
  Đối với bộ nhớ trong, đơn vị truyền bằng với số đường dây vào và ra module nhớ.
  Đơn vị khả truy xuất
    Vùng nhớ nhỏ nhất có thể truy cập bằng một địa chỉ.
    Địa chỉ biển diễn bằng A bits thì bộ nhớ có thể chia tối đa thành N = 2A đơn vị khả truy xuất.
  Đơn vị truyền nhận
    Số lượng bit được đọc từ/ ghi vào bộ nhớ chính trong 1 lần thực hiện.
    Không nhất thiết bằng chiều dài từ hay đơn vị khả truy xuất.
    Đối với bộ nhớ trong: Thông thường quyết định bởi băng thông của bus dữ liệu.
    Bộ nhớ ngoài: Thông thường là một “block” chứa nhiều từ.

## Slide 8: Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Phương pháp truy cập:
  Tuần tự
    Bộ nhớ tổ chức thành record.
    Bắt đầu từ đầu bộ nhớ và đọc tuần tự.
    Thời gian truy xuất tùy vào record cần tìm nằm ở đâu và đầu đọc/ghi đang nằm ở đâu.
    Vd: băng cassette, băng video VHS.
  Trực tiếp
    Bộ nhớ tổ chức thành nhiều khối có địa chỉ riêng biệt.
    Truy cập bằng địa chỉ, cũng có thể truy cập tuần tự.
    Thời gian truy xuất tùy vào khối nhớ ở đâu và đầu đọc/ghi đang nằm ở đâu.
    Vd: đĩa cứng.

## Slide 9: Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Phương pháp truy cập:
  Ngẫu nhiên
    Địa chỉ độc lập, chính xác của một vùng nhớ.
    Thời gian truy xuất xác định, Không phụ thuộc vị trí của dữ liệu hay lần truy xuất trước đó.
    Vd: RAM.
  Liên kết
    Dữ liệu lưu trữ giống như nội dung của một phần bộ nhớ lớn.
    Thời gian truy xuất xác định. Không phụ thuộc vị trí của dữ liệu hay lần truy xuất trước đó.
    Vd: cache.

## Slide 10: Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Hiệu suất:
  Thời gian truy xuất
    RAM: từ khi cung cấp địa chỉ đến khi nhận được dữ liệu.
    NON-RAM: thời gian di chuyển đầu đọc đến nơi mong muốn.
  Thời gian chu kỳ bộ nhớ
    Sau mỗi lần truy xuất, bộ nhớ có thể cần một khoảng thời gian “phục hồi” trước khi sẵn sàng cho lần truy cập tiếp theo.
    Thời gian: Chu kỳ = thời gian truy xuất + thời gian phục hồi.

## Slide 11: Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Hiệu suất:
  Tốc độ truyền tải
    Tốc độ mà dữ liệu truyền vào hay nhận ra từ một thiết bị nhớ.
    RAM: tốc độ truyền = 1 / thời gian 1 chu kỳ
    NON-RAM:
      Tn = Ta + N/R
  Với
    Tn = thời gian tb để đọc hay ghi N bits.
    Ta = thời gian truy cập trung bình.
    N = số bits truy cập.
    R = tốc độ truyền tải (bit/giây)

## Slide 12: Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Kiểu vật lý
  Bán dẫn: RAM.
  Từ tính: Disk, Tape, …
  Quang học: DVD
  Khác: bóng đèn, bìa đục lổ.
Đặc điểm vật lý:
  Khả biến / Không khả biến (volatile / nonvolatile)
  Xoá được / không xoá được

## Slide 13: Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Băng thông:
  Số dữ liệu được truy xuất từ bộ nhớ trong thời gian 1 giây.
  Băng thông = dữ liệu 1 lần truy cập * (1 / thời gian một chu kỳ bộ nhớ)
  Để tăng băng thông:
    Giảm thời gian của một chu kỳ truy xuất
    Chia bộ nhớ thành nhiều hộc (bank), mà mỗi hộc có bộ điều khiển đọc/ ghi riêng biệt.

## Slide 14: Phân cấp hệ thống nhớ

## Slide 15: Phân cấp hệ thống nhớ
Công nghệ bộ nhớ:
  Static RAM (SRAM)
  0.5ns – 2.5ns, $2000 – $5000 per GB
  Dynamic RAM (DRAM)
  50ns – 70ns, $15 – $75 per GB
  Ổ đĩa từ
  5ms – 20ms, $0.20 – $2 per GB
  Bộ nhớ lý tưởng
    Thời gian truy nhập như SRAM
    Dung lượng và giá thành như ổ đĩa cứng

## Slide 16: Nội dung
Tổng quan về hệ thống nhớ
Bộ nhớ bán dẫn
Bộ nhớ chính
Bộ nhớ cache
Bộ nhớ ngoài
Bộ nhớ ảo
Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân

## Slide 17: Bộ nhớ bán dẫn
Phân loại:
Kiểu bộ nhớ | Tiêu chuẩn | Khả năng xóa | Cơ chế ghi | Tính khả biến
Read Only Memory (ROM) | Chỉ đọc | Không xóa được | Mặt nạ | Không khả biến
Programmable ROM (PROM) |  |  |  | 
 |  |  | Bằng điện | 
Erasable PROM - EPROM | Chỉ đọc | bằng tia cực tím, cả chip |  | 
Electrically Erasable chỉ đọc PROM (EEPROM) |  | bằng điện, mức từng byte |  | 
Flash Memory | Đọc ghi | Bằng điện, từng khối |  | 
Random Access Memory (RAM) |  | bằng điện, mức từng byte | Bằng điện | Khả biến

## Slide 18: Bộ nhớ bán dẫn
ROM:
  Bộ nhớ không khả biến
  Lưu trữ các thông tin sau:
    Thư viện các chương trình con
    Các chương trình điều khiển hệ thống (BIOS)
    Các bảng chức năng
    Vi chương trình

## Slide 19: Bộ nhớ bán dẫn
Các kiểu ROM:
  ROM mặt nạ:
    Thông tin được ghi khi sản xuất
    Rất đắt
  PROM (Programmable ROM)
    Cần thiết bị chuyên dụng để ghi bằng chương trình chỉ ghi được một lần
  EPROM (Erasable PROM)
    Cần thiết bị chuyên dụng để ghi bằng chương trình, ghi được nhiều lần
    Trước khi ghi lại, xóa bằng tia cực tím

## Slide 20: Bộ nhớ bán dẫn
Các kiểu ROM:
  EEPROM (Electrically Erasable PROM)
    Có thể ghi theo từng byte
    Xóa bằng điện
  Flash memory (Bộ nhớ cực nhanh)
    Ghi theo khối
    Xóa bằng điện

## Slide 21: Bộ nhớ bán dẫn
RAM:
  Bộ nhớ đọc-ghi (Read/Write Memory)
    Khả biến
    Lưu trữ thông tin tạm thời
    Có hai loại: SRAM và DRAM (Static and Dynamic)

## Slide 22: Bộ nhớ bán dẫn
SRAM Ram tĩnh:
  Các bit được lưu trữ bằng các Flip-Flop thông tin ổn định
    Cấu trúc phức tạp
    Dung lượng chip nhỏ
    Tốc độ nhanh
    Đắt tiền
    Dùng làm bộ nhớ cache

## Slide 23: Bộ nhớ bán dẫn
DRAM Ram động:
  Các bit được lưu trữ trên tụ điện cần phải có mạch làm tươi
    Cấu trúc đơn giản
    Dung lượng lớn
    Tốc độ chậm hơn
    Rẻ tiền hơn
    Dùng làm bộ nhớ chính

## Slide 24: Tổ chức chip nhớ
Sơ đồ cơ bản của chip nhớ

## Slide 25: Tổ chức chip nhớ
Các tín hiệu của chip nhớ:
  Các đường địa chỉ: A0÷ An-1 có 2n từ nhớ
  Các đường dữ liệu: D0÷ Dm-1 độ dài từ nhớ = m bit
  Dung lượng chip nhớ = 2n x m bit
  Các đường điều khiển:
    Tín hiệu chọn chip CS (Chip Select)
    Tín hiệu điều khiển đọc OE (Output Enable)
    Tín hiệu điều khiển ghi WE (Write Enable)
    (Các tín hiệu điều khiển thường tích cực với mức 0)

## Slide 26: Tổ chức bộ nhớ một chiều

## Slide 27: Tổ chức bộ nhớ hai chiều

## Slide 28: Tổ chức bộ nhớ hai chiều
Có n đường địa chỉ: n = n1 + n2
  2n1 hàng,
  mỗi hàng có 2n2 từ nhớ,
Có m đường dữ liệu:
  mỗi từ nhớ có độ dài m-bit.
  Dung lượng của chip nhớ:
  [2n1 x (2n2 x m)] bit = (2n1 x 2n2x m) bit = (2nx m) bit.
Hoạt động giải mã địa chỉ:
  Bước 1: bộ giải mã hàng chọn 1 trong 2n1 hàng.
  Bước 2: bộ giải mã cột chọn 1 trong 2n2 từ nhớ.

## Slide 29: Tổ chức của DRAM

## Slide 30: Tổ chức bộ nhớ hai chiều
Dùng n đường địa chỉ dồn kênh cho phép truyền 2n bit địa chỉ
Tín hiệu chọn địa chỉ hàng RAS (Row Address Select)
Tín hiệu chọn địa chỉ cột CAS (Column Address Select)
Dung lượng của DRAM= 22n x m bit

## Slide 31: Ví dụ DRAM 4Mbx4

## Slide 32: Chip nhớ

## Slide 33: Thiết kế module nhớ bán dẫn
Dung lượng chip nhớ 2n x m bit
Cần thiết kế để tăng dung lượng:
  Thiết kế tăng độ dài từ nhớ
  Thiết kế tăng số lượng từ nhớ
  Thiết kế kết hợp

## Slide 34: Tăng độ dài từ nhớ
VD1:
  Cho chip nhớ SRAM 4K x 4 bit
  Thiết kế mô-đun nhớ 4K x 8 bit
Giải:
  Dung lượng chip nhớ = 212 x 4 bit
  Chip nhớ có:
    12 chân địa chỉ
    4 chân dữ liệu
  mô-đun nhớ cần có:
    12 chân địa chỉ
    8 chân dữ liệu
Notes: 1K = 2 mu 10 bit

## Slide 35: Tăng độ dài từ nhớ

## Slide 36: Bài toán tăng độ dài từ nhớ tổng quát
Cho chip nhớ 2n x m bit
Thiết kế mô-đun nhớ 2n x (k.m) bit
Dùng k chip nhớ

## Slide 37: Tăng số lượng từ nhớ
VD2:
  Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
  Thiết kế mô-đun nhớ 8K x 8 bit
Giải:
  Dung lượng chip nhớ = 212 x 8 bit
  chip nhớ có:
    12 chân địa chỉ
    8 chân dữ liệu
  Dung lượng mô-đun nhớ = 213 x 8 bit
    13 chân địa chỉ
    8 chân dữ liệu

## Slide 38: Tăng số lượng từ nhớ

## Slide 39: Bài tập
Tăng số lượng từ gấp 4 lần:
  Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
  Thiết kế mô-đun nhớ 16K x 8 bit
Tăng số lượng từ gấp 8 lần:
  Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
  Thiết kế mô-đun nhớ 32K x 8 bit
Thiết kế kết hợp:
  Cho chip nhớ SRAM 4K x 4 bit
  Thiết kế mô-đun nhớ 8K x 8 bit

## Slide 40: Kiểm tra
Cho chip nhớ SRAM 2K x 8 bit
Thiết kế mô-đun nhớ 16K x 8 bit
Xác định số tín hiệu địa chỉ cần sử dụng
Vẽ mạch kết nối
Vẽ mạch giải mã & bảng chân trị

## Slide 41: Giải mã 2 ra 4

## Slide 42: Nội dung
Tổng quan về hệ thống nhớ
Bộ nhớ bán dẫn
Bộ nhớ chính
Bộ nhớ cache
Bộ nhớ ngoài
Bộ nhớ ảo
Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân

## Slide 43: Bộ nhớ chính
Các đặc trưng cơ bản
  Chứa các chương trình đang thực hiện và các dữ liệu đang được sử dụng.
  Tồn tại trên mọi hệ thống máy tính
  Bao gồm các ngăn nhớ được đánh địa chỉ trực tiếp bởi CPU
  Dung lượng của bộ nhớ chính nhỏ hơn không gian địa chỉ bộ nhớ mà CPU quản lý.
  Việc quản lý logic bộ nhớ chính tuỳ thuộc vào hệ điều hành.

## Slide 44: Bộ nhớ chính
Tổ chức bộ nhớ đan xen
  Độ rộng của bus dữ liệu để trao đổi với bộ nhớ: m = 8, 16, 32, 64,128 ... bit
  Các ngăn nhớ được tổ chức theo byte
  Cần phải tổ chức các bộ nhớ đan xen lẫn nhau nhằm đảm bảo độ dài của từ nhớ tương thích với độ rộng của bus dữ liệu.

## Slide 45: Bộ nhớ chính
Tổ chức bộ nhớ đan xen: Băng nhớ tuyến tính 8 bit

## Slide 46: Bộ nhớ chính
Tổ chức bộ nhớ đan xen: 2 băng nhớ 1 byte

## Slide 47: Bộ nhớ chính
Tổ chức bộ nhớ đan xen: 4 băng nhớ 1 byte

## Slide 48: Nội dung
Tổng quan về hệ thống nhớ
Bộ nhớ bán dẫn
Bộ nhớ chính
Bộ nhớ cache
Bộ nhớ ngoài
Bộ nhớ ảo
Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân

## Slide 49: Bộ nhớ ngoài
Phân loại bộ nhớ ngoài
  Băng từ
  Đĩa từ
  Đĩa quang
  Bộ nhớ Flash

## Slide 50: Bộ nhớ ngoài
Đĩa từ

## Slide 51: Bộ nhớ ngoài
Đĩa từ
  Tracks:
    Đĩa gồm nhiều vòng tròn hay rãnh đồng tâm.
    Ở giữa các rãnh thông thường có các khe hở.
    Để gia tăng dung lượng ổ đĩa chúng ta phải giảm số lượng các khe hở
    Các rãnh thông thường sẽ có dung lượng như nhau.
    Các track được đánh số từ ngoài vào trong. Bắt đầu từ track 0 và sau đó tăng dần.

## Slide 52: Bộ nhớ ngoài
Đĩa từ
  Sector:
    Mỗi một track được chia thành nhiều sector
    Mỗi một sector thông thường có kích thước 512 Byte
    Các sector được đánh số theo vòng tròn.
  Cylinder:
    Mỗi một lá đĩa có 2 mặt và các track được đánh số từ 0,1,..
    Cylinder là khái niệm để chỉ một cặp track ở hai mặt đĩa có cùng số thứ tự

## Slide 53: Bộ nhớ ngoài
Track & cylinder

## Slide 54: Bộ nhớ ngoài
Đĩa từ
  Để đọc dữ liệu cần phải xác định được track cần truy xuất và sau đó chờ đĩa quay đến sector cần đọc.
  Để định dạng đĩa, tùy vào chuẩn định dạng (FAT, NTFS,..) mà các thông tin thêm vào sẽ được ghi thêm vào đĩa để đánh dấu các rãnh và các sector

## Slide 55: Bộ nhớ ngoài
Đĩa từ
  Tốc độ
    Do đầu từ di chuyển từ ngoài vào trong nên các bit càng gần trục quay sẽ có tốc độ truy cập chậm hơn các bit ở bên ngoài đĩa.
    Do các rãnh có cùng dung lượng nên mật độ tích hợp dữ liệu và tốc độ truy xuất của các rãnh bên trong nhiều hơn bên ngoài.
    Vận tốc quay của đĩa là một hằng số.

## Slide 56: Bộ nhớ ngoài
Đĩa mềm
  8”, 5.25”, 3.5”
  Dung lượng nhỏ: chỉ tới 1.44Mbyte
  Tốc độ chậm
  Hiện nay không sản xuất nữa

## Slide 57: Bộ nhớ ngoài
Đĩa cứng

## Slide 58: Bộ nhớ ngoài
Đĩa cứng

## Slide 59: Bộ nhớ ngoài
Đĩa cứng
  Một đĩa cứng gồm nhiều lá đĩa nhỏ gọi là platter
  Mỗi lá đĩa có hai đầu đọc, một ở trên và một ở dưới. Được dịch chuyển cùng nhau.
  Tốc độ quay thông thường là: 5,400, 7,200, 10,000 và 15,000 vòng/ phút
  Các đầu đọc không chạm đĩa mà thuòng tiếp xúc thông qua một bộ đệm không khí ở giữa.
  Dung lượng lưu trữ lớn.
  Tốc độ đọc ghi nhanh
  Rẻ tiền

## Slide 60: Bộ nhớ ngoài
Đĩa quang
  CD-ROM (Compact Disk ROM)
  CD-R (Recordable CD)
  CD-RW (Rewriteable CD)
  Dung lượng thông dụng 650MB
  Ổ đĩa CD:
    Ổ CD-ROM
    Ổ CD-RW
  Tốc độ đọc cơ sở 150KByte/s.
  Tốc độ bội, ví dụ: 48x, 52x,...

## Slide 61: Bộ nhớ ngoài
DVD:
  Digital Video Disk: chỉ dùng trên ổ đĩa xem video
  Digital Versatile Disk: ổ trên máy tính
  Ghi một hoặc hai mặt và một hoặc hai lớp trên một mặt
  Thông dụng: 4,7GB/lớp
  Double-sided, dual-layer–Capacity 17 GB

## Slide 62: Bộ nhớ ngoài
Flash disk:
  Thường kết nối qua cổng USB
  Không phải dạng đĩa
  Bộ nhớ bán dẫn cực nhanh (flash memory)
  Dung lượng tăng nhanh
  Thuận tiện

## Slide 63: Nội dung
Tổng quan về hệ thống nhớ
Bộ nhớ bán dẫn
Bộ nhớ chính
Bộ nhớ cache
Bộ nhớ ngoài
Bộ nhớ ảo
Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân

## Slide 64: Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân
Bộ nhớ cache: tích hợp trên chip vi xử lý
Bộ nhớ chính: Tồn tại dưới dạng các mô-đun nhớ RAM
  SIMM – Single Inline Memory Module
    30 chân: 8 đường dữ liệu
    72 chân: 32 đường dữ liệu
  DIMM – Dual Inline Memory Module
    64 đường dữ liệu

## Slide 65: Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân
ROM BIOS chứa các chương trình sau:
  Chương trình POST (Power On Self Test)
  Chương trình CMOS Setup
  Chương trình Bootstrap loader
  Các trình điều khiển vào-ra cơ bản (BIOS)
CMOS RAM:
  Chứa thông tin cấu hình hệ thống
  Đồng hồ hệ thống
  Có pin nuôi riêng
Video RAM: quản lý thông tin của màn hình
Các loại bộ nhớ ngoài