## Slide 1: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
CHƯƠNG 4: BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM

## Slide 2: Nội dung
Tổ chức của bộ xử lý
Tổ chức của thanh ghi
Tập lệnh
Các phương pháp định địa chỉ
Chu kỳ lệnh
Đường ống lệnh

## Slide 3: 1. Cấu trúc CPU
CPU phải:
  Nhận lệnh (Fetch instruction)
  Giải mã lệnh (Interpret instruction)
  Nhận dữ liệu (Fetch data)
  Xử lý dữ liệu (Process data)
  Ghi dữ liệu (Write data)
Notes: 22
• Fetch instruction: The processor reads an instruction from memory (register, cache, main memory).
• Interpret instruction: The instruction is decoded to determine what action is required.
• Fetch data: The execution of an instruction may require reading data from memory or an I/O module.
• Process data: The execution of an instruction may require performing some arithmetic or logical operation on data.
• Write data: The results of an execution may require writing data to memory or an I/O module.

## Slide 4: CPU với đường truyền hệ thống
Notes: Figure is a simplified view of a processor, indicating its connection to the rest of the system via the system bus.

## Slide 5: Cấu trúc bên trong của CPU
ALU (Arithmetic and logic unit): Thực hiện các phép toán số học và phép toán logic
  Số học: cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm, đảo dấu
  Logic: AND, OR, XOR, NOT, phép dịch bit
CU (Control unit):
  Di chuyển dữ liệu và lệnh vào trong, ra ngoài bộ xử lý
  Điều khiển các hoạt động của ALU
Registers: bộ nhớ nhỏ nhất bên trong CPU, bao gồm tập các vị trí lưu trữ, gọi là thanh ghi

## Slide 6: Cấu trúc bên trong của CPU
Notes: Figure is a slightly more detailed view of the processor. The data transfer and logic control paths are indicated, including an element labeled internal processor bus. This element is needed to transfer data between the various registers and the ALU because the ALU in fact operates only on data in the internal processor memory. The figure also shows typical basic elements of the ALU.

## Slide 7: 2. Thanh ghi
CPU phải có một số không gian làm việc (lưu trữ tạm)
Được gọi là các thanh ghi
Số lượng và chức năng khác nhau giữa các bộ xử lý
Một trong những chiến lược chính để thiết kế
Mức cao nhất trong hệ thống phân cấp bộ nhớ
Notes: 23

## Slide 8: Thanh ghi
Thanh ghi bên trong CPU thực hiện 2 vai trò
  Thanh ghi khả biến với người dùng (User-Visible Registers)
    Cho phép lập trình viên dùng ngôn ngữ máy hoặc ngôn ngữ Assambly cực tiểu các tham chiếu bộ nhớ chính
  Thanh ghi trạng thái và điều khiển (Control and Status Registers)
    Được sử dụng bởi đơn vị điều khiển để điều khiển hoạt động của CPU
    Các chương trình đặc quyền của hệ điều hành để thực thi chương trình
Không có sự phân chia tuyệt đối các thanh ghi thành hai loại này. Ví dụ: trên một số máy, bộ đếm chương trình là thanh ghi khả biến với người dùng (ví dụ: x86), nhưng trên nhiều máy thì không.
Notes: There is not a clean separation of registers into these two categories. For example, on some machines the program counter is user visible (e.g., x86), but on many it is not. For purposes of the following discussion, however, we will use these categories.

## Slide 9: 2.1. Thanh ghi khả biến với người dùng
Thanh ghi đa dụng
Thanh ghi dữ liệu
Thanh ghi địa chỉ
Thanh ghi mã điều kiện
Notes: 24

## Slide 10: Thanh ghi đa dụng
Có thể được gán nhiều chức năng khác nhau
Có thể hạn chế
  VD: Chỉ thực hiện chức năng cho số chấm động hoặc ngăn xếp (stack)
Có thể được sử dụng như thanh ghi dữ liệu hoặc thanh ghi địa chỉ
Thanh ghi dữ liệu
  Accumulator
Địa chỉ
  Segment
Notes: 25
General-purpose registers can be assigned to a variety of functions by the programmer. Sometimes their use within the instruction set is orthogonal to the operation. That is, any general-purpose register can contain the operand for any opcode. This provides true general-purpose register use. Often, however, there are restrictions. For example, there may be dedicated registers for floating-point and stack operations.
In some cases, general-purpose registers can be used for addressing functions (e.g., register indirect, displacement). In other cases, there is a partial or clean separation between data registers and address registers. Data registers may be used only to hold data and cannot be employed in the calculation of an operand address.
Address registers may themselves be somewhat general purpose, or they may be devoted to a particular addressing mode. Examples include the following:
• Segment pointers: In a machine with segmented addressing (see Section 8.3), a segment register holds the address of the base of the segment. There may be
multiple registers: for example, one for the operating system and one for the current process.
• Index registers: These are used for indexed addressing and may be autoindexed.
• Stack pointer: If there is user-visible stack addressing, then typically there is a dedicated register that points to the top of the stack. This allows implicit addressing; that is, push, pop, and other stack instructions need not contain an explicit stack operand.

## Slide 11: Thanh ghi đa dụng
Thiết kế đa dụng
  Tăng khả năng linh hoạt và các lựa chọn cho lập trình viên
  Tăng độ phức tạp và kích thước lệnh
Thiết kế chuyên dụng
  Lệnh nhỏ hơn (nhanh hơn)
  Ít linh hoạt hơn
Notes: 26
There are several design issues to be addressed here. An important issue is whether to use completely general-purpose registers or to specialize their use. We have already touched on this issue in the preceding chapter because it affects instruction set design. With the use of specialized registers, it can generally be implicit in the opcode which type of register a certain operand specifier refers to. The operand specifier must only identify one of a set of specialized registers rather than one out
of all the registers, thus saving bits. On the other hand, this specialization limits the programmer’s flexibility.

## Slide 12: Bao nhiêu thanh ghi đa dụng?
Giữa 8 - 32
Ít thanh ghi hơn  nhiều tham chiếu bộ nhớ
Nhiều thanh ghi không làm giảm nhiều tham chiếu bộ nhớ và tăng diện tích CPU.
Notes: 27
Another design issue is the number of registers, either general purpose or data plus address, to be provided. Again, this affects instruction set design because more
registers require more operand specifier bits. As we previously discussed, somewhere between 8 and 32 registers appears optimum [LUND77]. Fewer registers result in more memory references; more registers do not noticeably reduce memory references (e.g., see [WILL90]). However, a new approach, which finds advantage in the use of hundreds of registers, is exhibited in some RISC systems.

## Slide 13: Kích thước thanh ghi?
Đủ lớn để chứa địa chỉ lớn nhất
Đủ lớn để chứa từ nhớ lớn nhất
Một số máy kết hợp 2 thanh ghi liên tục để tăng gấp đôi kích thước
Notes: 28
Finally, there is the issue of register length. Registers that must hold addresses obviously must be at least long enough to hold the largest address. Data registers
should be able to hold values of most data types. Some machines allow two contiguous registers to be used as one for holding double-length values.

## Slide 14: Thanh ghi mã điều kiện
Còn được biết đến với tên gọi cờ (Flags)
Bộ bit riêng
  VD: kết quả cuối cùng là 0
Có thể được đọc bởi các chương trình
  VD: lệnh Jump nếu 0
Không thể được thiết lập bởi chương trình
Mã điều kiện là các bit được thiết lập bởi phần cứng bộ xử lý,
như là kết quả của các hoạt động.
Một phép toán số học có thể tạo ra kết quả dương, âm, 0 hoặc tràn.
Ngoài kết quả được lưu trữ trong một thanh ghi hoặc bộ nhớ, một
mã điều kiện cũng được thiết lập. Mã này sau đó có thể được kiểm tra
như một phần của hoạt động rẽ nhánh có điều kiện
Notes: 29
A final category of registers, which is at least partially visible to the user, holds condition codes (also referred to as flags). Condition codes are bits set by the processor hardware as the result of operations. For example, an arithmetic operation may produce a positive, negative, zero, or overflow result. In addition to the result itself being stored in a register or memory, a condition code is also set. The code may subsequently be tested as part of a conditional branch operation

## Slide 15: 2.2. Thanh ghi trạng thái và điều khiển
Bộ đếm chương trình
Thanh ghi giải mã lệnh
Thanh ghi địa chỉ bộ nhớ
Thanh ghi vùng đệm bộ nhớ
Notes: 30
There are a variety of processor registers that are employed to control the operation of the processor. Most of these, on most machines, are not visible to the user. Some
of them may be visible to machine instructions executed in a control or operating system mode.
Of course, different machines will have different register organizations and use different terminology. We list here a reasonably complete list of register types, with a brief description.
Four registers are essential to instruction execution:
• Program counter (PC): Contains the address of an instruction to be fetched.
• Instruction register (IR): Contains the instruction most recently fetched.
• Memory address register (MAR): Contains the address of a location in memory.
• Memory buffer register (MBR): Contains a word of data to be written to memory or the word most recently read.

## Slide 16: PSW (Program Status Word)
Tập các bit
Bao gồm mã điều kiện
Các thông tin trạng thái:
  Cờ Sign: dấu
  Cờ Zero: thiết lập khi kết quả là 0
  Cờ Carry: lưu bit nhớ (cộng) hoặc mượn (trừ)
  Cờ Equal: so sánh
  Cờ Overflow: tràn
  Cờ Interrupt enable/disable: kích hoạt/vô hiệu hóa ngắt
  Cờ Supervisor: cho biết bộ xử lý thực thi trong chế độ đặc quyền hay chế độ người dùng
Notes: 31
Many processor designs include a register or set of registers, often known as the program status word (PSW), that contain status information. The PSW typically contains condition codes plus other status information. Common fields or flags include the following:
• Sign: Contains the sign bit of the result of the last arithmetic operation.
• Zero: Set when the result is 0.
• Carry: Set if an operation resulted in a carry (addition) into or borrow (subtraction) out of a high-order bit. Used for multiword arithmetic operations.
• Equal: Set if a logical compare result is equality.
• Overflow: Used to indicate arithmetic overflow.
• Interrupt Enable/Disable: Used to enable or disable interrupts.
• Supervisor: Indicates whether the processor is executing in supervisor or user mode. Certain privileged instructions can be executed only in supervisor mode, and certain areas of memory can be accessed only in supervisor mode.

## Slide 17: Chế độ giám sát
Intel ring zero
Kernel mode
Allows privileged instructions to execute
Used by operating system
Not available to user programs
Notes: 32

## Slide 18: Các thanh ghi khác
Có các thanh ghi khác trỏ tới:
  Khối điều khiển tiến trình (Process control blocks: tham khảo thêm trong Hệ điều hành)
  Véc-tơ ngắt (Interrupt Vectors: tham khảo thêm trong Hệ điều hành)
Notes: 33

## Slide 19: Ví dụ: tổ chức thanh ghi
Notes: It is instructive to examine and compare the register organization of comparable systems. In this section, we look at two 16-bit microprocessors that were designed at about the same time: the Motorola MC68000 [STRI79] and the Intel 8086 [MORS78]. Figures 14.3a and b depict the register organization of each; purely internal registers, such as a memory address register, are not shown.
The MC68000 partitions its 32-bit registers into eight data registers and nine address registers. The eight data registers are used primarily for data manipulation and are also used in addressing as index registers. The width of the registers allows 8-, 16-, and 32-bit data operations, determined by opcode. The address registers contain 32-bit (no segmentation) addresses; two of these registers are also used as stack pointers, one for users and one for the operating system, depending on the current execution mode. Both registers are numbered 7, because only one can be used at a time. The MC68000 also includes a 32-bit program counter and a 16-bit status register.
The Motorola team wanted a very regular instruction set, with no specialpurpose registers. A concern for code efficiency led them to divide the registers into two functional components, saving one bit on each register specifier. This seems a reasonable compromise between complete generality and code compaction.
The Intel 8086 takes a different approach to register organization. Every register is special purpose, although some registers are also usable as general purpose. The 8086 contains four 16-bit data registers that are addressable on a byte or 16-bit basis, and four 16-bit pointer and index registers. The data registers can be used as general purpose in some instructions. In others, the registers are used implicitly. For example, a multiply instruction always uses the accumulator. The four pointer registers are also used implicitly in a number of operations; each contains a segment offset. There are also four 16-bit segment registers. Three of the four segment registers are used in a dedicated, implicit fashion, to point to the segment of the current instruction (useful for branch instructions), a segment containing data, and a segment containing a stack, respectively. These dedicated and implicit uses provide for compact encoding at the cost of reduced flexibility. The 8086 also includes an instruction pointer and a set of 1-bit status and control flags.
The point of this comparison should be clear. There is no universally accepted philosophy concerning the best way to organize processor registers [TOON81]. As with overall instruction set design and so many other processor design issues, it is still a matter of judgment and taste.
A second instructive point concerning register organization design is illustrated in Figure 14.3c. This figure shows the user-visible register organization for the Intel 80386 [ELAY85], which is a 32-bit microprocessor designed as an extension of the 8086.1 The 80386 uses 32-bit registers. However, to provide upward compatibility for programs written on the earlier machine, the 80386 retains the original register organization embedded in the new organization. Given this design constraint, the architects of the 32-bit processors had limited flexibility in designing the register organization.

## Slide 20: 3. Tập lệnh
Mỗi bộ xử lý có một tập lệnh xác định
Tập lệnh thường có hàng chục đến hàng trăm lệnh
Mỗi lệnh là một chuỗi số nhị phân mà bộ xử lý hiểu được để thực hiện một thao tác xác định.
Các lệnh được mô tả bằng các ký hiệu gợi nhớ  chính là các lệnh của hợp ngữ

## Slide 21: Các thành phần của lệnh
Mã thao tác (operation code  opcode): mã hóa cho thao tác mà bộ xử lý phải thực hiện
Địa chỉ toán hạng: chỉ ra nơi chứa các toán hạng mà thao tác sẽ tác động
  Toán hạng nguồn: dữ liệu vào của thao tác
  Toán hạng đích: dữ liệu ra của thao tác

## Slide 22: Định dạng lệnh đơn giản

## Slide 23: Các loại lệnh
Xử lý dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu
Di chuyển dữ liệu
Điều khiển luồng chương trình

## Slide 24: Số lượng địa chỉ toán hạng trong lệnh
Ba địa chỉ toán hạng:
  2 toán hạng nguồn, 1 toán hạng đích
  c = a + b
  Từ lệnh dài vì phải mã hoá địa chỉ cho cả ba toán hạng
  Được sử dụng trên các bộ xử lý tiên tiến
Notes: Figure 12.3 compares typical one-, two-, and three-address instructions that
could be used to compute Y = (A - B)>[C + (D * E)].

## Slide 25: Số lượng địa chỉ toán hạng trong lệnh
Hai địa chỉ toán hạng:
  Một toán hạng vừa là toán hạng nguồn vừa là toán hạng đích; toán hạng còn lại là toán hạng nguồn
  a = a + b
  Giá trị cũ của 1 toán hạng nguồn bị mất vì phải chứa kết quả
  Rút gọn độ dài từ lệnh
  Phổ biến

## Slide 26: Số lượng địa chỉ toán hạng trong lệnh
Một địa chỉ toán hạng:
  Một toán hạng được chỉ ra trong lệnh
  Một toán hạng là ngầm định  thường là thanh ghi (thanh chứa – accumulator)
  Được sử dụng trên các máy ở các thế hệ trước

## Slide 27: Số lượng địa chỉ toán hạng trong lệnh
Không địa chỉ toán hạng:
  Các toán hạng đều được ngầm định
  Sử dụng Stack
  Ví dụ:
    push a
    push b
    add
    pop c
  có nghĩa là : c = a+b
  Không thông dụng

## Slide 28: Đánh giá về số địa chỉ toán hạng
Nhiều địa chỉ toán hạng
  Các lệnh phức tạp hơn
  Cần nhiều thanh ghi
  Chương trình có ít lệnh hơn
  Nhận lệnh và thực hiện lệnh chậm hơn
Ít địa chỉ toán hạng
  Các lệnh đơn giản hơn
  Cần ít thanh ghi
  Chương trình có nhiều lệnh hơn
  Nhận lệnh và thực hiện lệnh nhanh hơn

## Slide 29: Vấn đề thiết kế tập lệnh
Về thao tác
  Bao nhiêu thao tác?
  Các thao tác nào?
  Mức độ phức tạp của các thao tác?
Các kiểu dữ liệu
Các khuôn dạng lệnh
  Độ dài của trường mã thao tác
  Số lượng địa chỉ toán hạng

## Slide 30: Vấn đề thiết kế tập lệnh
Các thanh ghi
  Số thanh ghi của CPU được sử dụng
  Các thao tác nào được thực hiện trên các thanh ghi?
Các phương pháp định địa chỉ (addressing modes)
RISC hay CISC?
  Reduced Instruction Set Computing
  Complex Instruction Set Computing

## Slide 31: Các kiểu thao tác cơ bản
Chuyển dữ liệu
Xử lý số học với số nguyên
Xử lý logic
Điều khiển vào-ra
Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)
Điều khiển hệ thống

## Slide 32: Chuyển dữ liệu
MOVE: Copy dữ liệu từ nguồn đến đích
LOAD: Nạp dữ liệu từ bộ nhớ đến bộ xử lý
STORE: Lưu dữ liệu từ bộ xử lý đến bộ nhớ
EXCHANGE: Trao đổi nội dung của nguồn và đích
CLEAR: Chuyển các bit 0 vào toán hạng đích
SET: Chuyển các bit 1 vào toán hạng đích
PUSH: Đưa nội dung toán hạng nguồn vào ngăn xếp
POP: Lấy nội dung đỉnh ngăn xếp đưa đến toán hạng đích

## Slide 33: Các kiểu thao tác cơ bản
Chuyển dữ liệu
Xử lý số học với số nguyên
Xử lý logic
Điều khiển vào-ra
Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)
Điều khiển hệ thống

## Slide 34: Xử lý số học với số nguyên
ADD: Cộng hai toán hạng
SUBTRACT: Trừ hai toán hạng
MULTIPLY: Nhân hai toán hạng
DIVIDE: Chia hai toán hạng
ABSOLUTE: Lấy trị tuyệt đối toán hạng
NEGATE: Đổi dấu toán hạng (lấy bù 2)
INCREMENT: Tăng toán hạng thêm 1
DECREMENT: Giảm toán hạng đi 1
COMPARE: Trừ hai toán hạng để lập cờ

## Slide 35: Các kiểu thao tác cơ bản
Chuyển dữ liệu
Xử lý số học với số nguyên
Xử lý logic
Điều khiển vào-ra
Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)
Điều khiển hệ thống

## Slide 36: Xử lý logic
AND: Thực hiện phép AND hai toán hạng
OR: Thực hiện phép OR hai toán hạng
XOR: Thực hiện phép XOR hai toán hạng
NOT: Đảo bit của toán hạng (lấy bù 1)
TEST: Thực hiện phép AND hai toán hạng để lập cờ

## Slide 37: Ví dụ các lệnh AND, OR, XOR
Giả sử có hai thanh ghi chứa dữ liệu như sau:
    (R1) = 1010 1010
    (R2) = 0000 1111
R1  (R1) AND (R2) = 0000 1010
  Phép toán AND dùng để xoá một số bit và giữ nguyên một số bit còn lại của toán hạng
R1  (R1) OR (R2) = 1010 1111
  Phép toán OR dùng để thiết lập một số bit và giữ nguyên một số bit còn lại của toán hạng
R1  (R1) XOR (R2) = 1010 0101
  Phép toán XOR dùng để đảo một số bit và giữ nguyên một số bit còn lại của toán hạng

## Slide 38: Xử lý logic
SHIFT: Dịch trái (phải) toán hạng
ROTATE: Quay trái (phải) toán hạng

## Slide 39: Thao tác dịch và quay

## Slide 40: Ví dụ phép dịch và quay

## Slide 41: Các kiểu thao tác cơ bản
Chuyển dữ liệu
Xử lý số học với số nguyên
Xử lý logic
Điều khiển vào-ra
Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)
Điều khiển hệ thống

## Slide 42: Điều khiển vào-ra
INPUT: Sao chép dữ liệu từ một cổng xác định đưa đến đích
OUTPUT: Sao chép dữ liệu từ nguồn đến một cổng xác định

## Slide 43: Các kiểu thao tác cơ bản
Chuyển dữ liệu
Xử lý số học với số nguyên
Xử lý logic
Điều khiển vào-ra
Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)
Điều khiển hệ thống

## Slide 44: Chuyển điều khiển
JUMP (BRANCH): Lệnh nhảy không điều kiện
  Nạp vào PC (Program Counter) một địa chỉ xác định
JUMP CONDITIONAL: Lệnh nhảy có điều kiện
  Điều kiện đúng  nạp vào PC một địa chỉ xác định
  Điều kiện sai  không làm gì cả
CALL: Lệnh gọi chương trình con
  Lưu nội dung của PC (địa chỉ trở về) ra một vị trí xác định (thường ở Stack)
  Nạp vào PC địa chỉ của lệnh đầu tiên của chương trình con
RETURN: Lệnh trở về từ chương trình con
  Khôi phục địa chỉ trở về trả lại cho PC để trở về chương trình chính
Notes: PC (Program Counter) : giữ địa chỉ của lệnh sẽ nhận

## Slide 45: Rẽ nhánh không điều kiện
Chuyển tới thực hiện lệnh ở vị trí có địa chỉ XXX:
PC  XXX

## Slide 46: Rẽ nhánh có điều kiện
Trong lệnh có kèm theo điều kiện
Kiểm tra điều kiện trong lệnh:
  Nếu điều kiện đúng thì chuyển tới thực hiện lệnh ở vị trí có địa chỉ XXX
  PC  XXX
  Nếu điều kiện sai thì chuyển sang thực hiện lệnh_kế_tiếp
Điều kiện thường được kiểm tra thông qua các cờ
Có nhiều lệnh rẽ nhánh có điều kiện

## Slide 47: Lệnh CALL và RETURN
Lệnh gọi chương trình con: CALL
  Lưu nội dung PC (chứa địa chỉ của lệnh_kế_tiếp) ra Stack
  Nạp vào PC địa chỉ của lệnh đầu tiên của chương trình con được gọi
   Bộ xử lý được chuyển sang thực hiện chương trình con tương ứng
Lệnh trở về từ chương trình con: RETURN
  Lấy địa chỉ của lệnh_kế_tiếp được lưu ở Stack nạp trả lại cho PC
   Bộ xử lý được điều khiển quay trở về thực hiện tiếp lệnh nằm sau lệnh CALL

## Slide 48: Gọi các thủ tục lồng nhau

## Slide 49: Sử dụng Stack

## Slide 50: Các kiểu thao tác cơ bản
Chuyển dữ liệu
Xử lý số học với số nguyên
Xử lý logic
Điều khiển vào-ra
Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)
Điều khiển hệ thống

## Slide 51: Các lệnh điều khiển hệ thống
HALT: Dừng thực hiện chương trình
WAIT: Tạm dừng thực hiện chương trình, lặp kiểm tra điều kiện cho đến khi thoả mãn thì tiếp tục thực hiện
NO OPERATION: Không thực hiện gì cả
LOCK: Cấm không cho xin chuyển nhượng bus
UNLOCK: Cho phép xin chuyển nhượng bus

## Slide 52: 4. Các phương pháp định địa chỉ
Toán hạng của lệnh có thể là:
  Một giá trị cụ thể nằm ngay trong lệnh
  Nội dung của thanh ghi
  Nội dung của ngăn nhớ hoặc cổng vào-ra
Phương pháp định địa chỉ (Addressing modes) là cách thức địa chỉ hóa trong trường địa chỉ của lệnh để xác định nơi chứa toán hạng
Trường địa chỉ trong cấu trúc lệnh là tương đối nhỏ.
Chúng ta muốn tham chiếu tới một loạt các vị trí trong bộ
nhớ chính hoặc bộ nhớ ảo. Để đạt được mục tiêu này, một loạt
các kỹ thuật định địa chỉ đã được sử dụng
Notes: The address field or fields in a typical instruction format are relatively small. We would like to be able to reference a large range of locations in main memory or, for
some systems, virtual memory. To achieve this objective, a variety of addressing techniques has been employed. They all involve some trade-off between address
range and/or addressing flexibility, on the one hand, and the number of memory references in the instruction and/or the complexity of address calculation, on the
other.

## Slide 53: Các phương pháp định địa chỉ
Định địa chỉ tức thì
Định địa chỉ trực tiếp
Định địa chỉ gián tiếp
Định địa chỉ thanh ghi
Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Định địa chỉ dịch chuyển
Định địa chỉ ngăn xếp

## Slide 54: Các phương pháp định địa chỉ
Hai vấn đề liên quan:
Hầu hết các kiến trúc máy tính cung cấp nhiều hơn một phương pháp định địa chỉ  Bộ xử lý chọn phương pháp nào để sử dụng cho lệnh?
  Một hoặc nhiều bit trong lệnh được dùng để xác định phương pháp định địa chỉ được sử dụng
Địa chỉ hữu hiệu (Effective Address – EA)
  Với kiến trúc không có bộ nhớ ảo: EA sẽ là địa chỉ bộ nhớ chính hoặc thanh ghi
  Với kiến trúc sử dụng bộ nhớ ảo: EA sẽ là địa chỉ ảo hoặc thanh ghi
  Đơn vị quản lý bộ nhớ (Memory Management Unit - MMU) sẽ thực hiện việc ánh xạ địa chỉ và trong suốt với lập trình viên (không nhìn thấy)
Một số phương pháp được thực thi
Notes: Before beginning this discussion, two comments need to be made.
First, virtually all computer architectures provide more than one of these addressing modes. The question arises as to how the processor can determine which address mode is being used in a particular instruction. Several approaches are taken. Often, different opcodes will use different addressing modes. Also, one or more bits in the instruction format can be used as a mode field. The value of the mode field determines which addressing mode is to be used. The second comment concerns the interpretation of the effective address (EA). In a system without virtual memory, the effective address will be either a main memory address or a register. In a virtual memory system, the effective address is a virtual address or a register. The actual mapping to a physical address is a function of the memory management unit (MMU) and is invisible to the programmer

## Slide 55: Các phương pháp định địa chỉ
Định địa chỉ tức thì
Định địa chỉ trực tiếp
Định địa chỉ gián tiếp
Định địa chỉ thanh ghi
Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Định địa chỉ dịch chuyển
Định địa chỉ ngăn xếp

## Slide 56: Định địa chỉ tức thì
Toán hạng là một phần của lệnh
Toán hạng = trường địa chỉ của lệnh
VD: ADD 5
  Cộng 5 vào bộ lưu (thanh ghi accumulator)
  5 là toán hạng
  ADD R1, 5 ; R1  R1+5
Chỉ có thể là toán hạng nguồn
Không tham chiếu bộ nhớ
Truy nhập toán hạng rất nhanh
Dải giá trị của toán hạng bị hạn chế
Operand
Opcode
Instruction

## Slide 57: Các phương pháp định địa chỉ
Định địa chỉ tức thì
Định địa chỉ trực tiếp
Định địa chỉ gián tiếp
Định địa chỉ thanh ghi
Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Định địa chỉ dịch chuyển
Định địa chỉ ngăn xếp

## Slide 58: Định địa chỉ trực tiếp
Trường địa chỉ chứa địa chỉ của toán hạng
Địa chỉ hữu hiệu (Effective Address – EA) = trường địa chỉ EA=A
VD: ADD R1 A ; R1  R1+(A)
  Cộng nội dung thanh ghi R1 với nội dung của ngăn nhớ có địa chỉ là A
  Tìm toán hạng trong bộ nhớ ở địa chỉ A
CPU tham chiếu bộ nhớ duy nhất để truy cập dữ liệu
Không có tính toán bổ sung với EA
Không gian địa chỉ hạn chế

## Slide 59: Các phương pháp định địa chỉ
Định địa chỉ tức thì
Định địa chỉ trực tiếp
Định địa chỉ gián tiếp
Định địa chỉ thanh ghi
Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Định địa chỉ dịch chuyển
Định địa chỉ ngăn xếp

## Slide 60: Định địa chỉ gián tiếp
Ngăn nhớ được trỏ bởi trường địa chỉ của lệnh chứa địa chỉ của toán hạng
EA=(A)
Có thể gián tiếp nhiều lần
Giống như khái niệm biến con trỏ và biến động trong lập trình
CPU phải thực hiện tham chiếu bộ nhớ nhiều lần để tìm toán hạng  chậm
Vùng nhớ có thể được tham chiếu là lớn
2n, n là độ dài từ nhớ

## Slide 61: Các phương pháp định địa chỉ
Định địa chỉ tức thì
Định địa chỉ trực tiếp
Định địa chỉ gián tiếp
Định địa chỉ thanh ghi
Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Định địa chỉ dịch chuyển
Định địa chỉ ngăn xếp

## Slide 62: Định địa chỉ thanh ghi
Toán hạng được chứa trong thanh ghi có tên trong trường địa chỉ
EA = R
Ví dụ:
ADD R1, R2; R1  R1+R2
Số lượng thanh ghi ít  Trường địa chỉ chỉ cần ít bit
Không tham chiếu bộ nhớ
Truy nhập toán hạng nhanh
Tăng số lượng thanh ghi  hiệu quả hơn

## Slide 63: Các phương pháp định địa chỉ
Định địa chỉ tức thì
Định địa chỉ trực tiếp
Định địa chỉ gián tiếp
Định địa chỉ thanh ghi
Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Định địa chỉ dịch chuyển
Định địa chỉ ngăn xếp

## Slide 64: Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Toán hạng là ngăn nhớ có địa chỉ nằm trong thanh ghi
Trường địa chỉ cho biết tên thanh ghi đó
EA = (R)
Thanh ghi có thể là ngầm định
Thanh ghi này được gọi là thanh ghi con trỏ
Vùng nhớ có thể được tham chiếu là lớn (2n, với n là độ dài của thanh ghi)

## Slide 65: Các phương pháp định địa chỉ
Định địa chỉ tức thì
Định địa chỉ trực tiếp
Định địa chỉ gián tiếp
Định địa chỉ thanh ghi
Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Định địa chỉ dịch chuyển
Định địa chỉ ngăn xếp

## Slide 66: Định địa chỉ dịch chuyển
Để xác định toán hạng, trường địa chỉ chứa hai giá trị:
  Tên thanh ghi
  Hằng số
EA = A + (R)
Thanh ghi có thể được ngầm định

## Slide 67: Các dạng của định địa chỉ dịch chuyển
Địa chỉ hoá tương đối với PC
  Thanh ghi là bộ đếm chương trình (PC)
  Toán hạng có địa chỉ cách ngăn nhớ được trỏ bởi PC một độ lệch xác định
Định địa chỉ cơ sở
  Thanh ghi chứa địa chỉ cơ sở
  Hằng số là chỉ số
Định địa chỉ chỉ số
  Hằng số là địa chỉ cơ sở
  Thanh ghi chứa chỉ số

## Slide 68: Các phương pháp định địa chỉ
Định địa chỉ tức thì
Định địa chỉ trực tiếp
Định địa chỉ gián tiếp
Định địa chỉ thanh ghi
Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Định địa chỉ dịch chuyển
Định địa chỉ ngăn xếp

## Slide 69: Định địa chỉ ngăn xếp
Toán hạng là đỉnh của ngăn xếp
VD:
  ADD: lấy 2 toán hạng từ đỉnh ngăn xếp cộng lại

## Slide 70: Các phương pháp định địa chỉ
Ưu điểm và nhược điểm

## Slide 71: 5. Chu kỳ lệnh
Không ngắt
Có ngắt
Notes: 35

## Slide 72: Trạng thái chu kỳ lệnh với ngắt
Notes: Nhận lệnh
Giải mã lệnh
Nhận toán hạng
Thực hiện lệnh
Cất toán hạng
Ngắt

## Slide 73: Nhận lệnh
CPU đưa địa chỉ của lệnh cần nhận từ bộ đếm chương trình PC ra bus địa chỉ
CPU phát tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ
Lệnh từ bộ nhớ được đặt lên bus dữ liệu và được CPU copy vào thanh ghi lệnh IR
CPU tăng nội dung PC để trỏ sang lệnh kế tiếp

## Slide 74: Giải mã lệnh
Lệnh từ thanh ghi lệnh IR được đưa đến đơn vị điều khiển
Đơn vị điều khiển tiến hành giải mã lệnh để xác định thao tác phải thực hiện
Giải mã lệnh xảy ra bên trong CPU

## Slide 75: Nhận toán hạng
CPU đưa địa chỉ của toán hạng ra bus địa chỉ
CPU phát tín hiệu điều khiển đọc
Toán hạng được đọc vào CPU
Tương tự như nhận lệnh

## Slide 76: Nhận toán hạng gián tiếp
CPU đưa địa chỉ ra bus địa chỉ
CPU phát tín hiệu điều khiển đọc
Nội dung ngăn nhớ được đọc vào CPU, đó chính là địa chỉ của toán hạng
Địa chỉ này được CPU phát ra bus địa chỉ để tìm ra toán hạng
CPU phát tín hiệu điều khiển đọc
Toán hạng được đọc vào CPU

## Slide 77: Thực hiện lệnh
Có nhiều dạng tuỳ thuộc vào lệnh:
  Đọc/Ghi bộ nhớ
  Vào/Ra
  Chuyển giữa các thanh ghi
  Thao tác số học/logic
  Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)
  …

## Slide 78: Ghi toán hạng
CPU đưa địa chỉ ra bus địa chỉ
CPU đưa dữ liệu cần ghi ra bus dữ liệu
CPU phát tín hiệu điều khiển ghi
Dữ liệu trên bus dữ liệu được copy đến vị trí xác định

## Slide 79: Ngắt
Nội dung của bộ đếm chương trình PC (địa chỉ trở về sau khi ngắt) được đưa ra bus dữ liệu
CPU đưa địa chỉ (thường được lấy từ con trỏ ngăn xếp) ra bus địa chỉ
CPU phát tín hiệu điều khiển ghi bộ nhớ
Địa chỉ trở về trên bus dữ liệu được ghi ra vị trí xác định (ở ngăn xếp)
Địa chỉ lệnh đầu tiên của chương trình con điều khiển ngắt được nạp vào PC

## Slide 80: 6. Đường ống lệnh
Chia chu trình lệnh thành các công đoạn và cho phép thực hiện gối lên nhau (như dây chuyền lắp ráp trong sản xuất)
Chẳng hạn có 6 công đoạn:
  Nhận lệnh (Fetch Instruction - FI)
  Giải mã lệnh (Decode Instruction - DI)
  Tính địa chỉ toán hạng (Calculate Operand Address - CO)
  Nhận toán hạng (Fetch Operands - FO)
  Thực hiện lệnh (Execute Instruction - EI)
  Ghi toán hạng (Write Operands – WO)

## Slide 81: Biểu đồ thời gian của đường ống lệnh
Notes: With this decomposition, the various stages will be of more nearly equal duration. For the sake of illustration, let us assume equal duration. Using this assumption, Figure shows that a six-stage pipeline can reduce the execution time for 9 instructions from 54 time units to 14 time units

## Slide 82: Các chướng ngại đường ống lệnh
Một chướng ngại đường ống (pipeline hazard) xảy ra khi đường ống, hoặc một phần của đường ống, phải ngưng lại vì điều kiện không cho phép thực hiện tiếp tục.
Các loại hazard:
  Hazard cấu trúc: do nhiều công đoạn dùng chung một tài nguyên
  Hazard dữ liệu: lệnh sau sử dụng dữ liệu kết quả của lệnh trước
  Hazard điều khiển: do rẽ nhánh gây ra
Notes: A pipeline hazard occurs when the pipeline, or some portion of the pipeline, must stall because conditions do not permit continued execution. Such a pipeline stall is also referred to as a pipeline bubble. There are three types of hazards: resource, data, and control

## Slide 83: Tham khảo
Chapter 12,13,14; “Computer Organization and Architecture Designing For Performance”, 9 edition, William Stallings.
Bài giảng Kiến trúc máy tính, Nguyễn Kim Khánh, Đại học Bách khoa Hà Nội.

## Slide 85: CÂU HỎI ÔN TẬP
Mô tả ngắn gọn 2 thành phần trong cấu trúc lệnh?
Nêu sự khác nhau giữa phép dịch số học (arithmetic shift) và dịch logic (logical shift)?
Mô tả và cho ví dụ giải thích về phương pháp định địa chỉ gián tiếp (Indirect Addressing)?